# Приложение №3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЦЕНТРАНОЙ ЧАСТИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий технологический регламент определяет перечень технологических операций и видов работ, производимых при  содержании автомобильных дорог общего пользования местного  значения на территории города Ставрополя.

1.2. Настоящий технологический регламент разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Правила по обеспечению чистоты и порядка в городе Ставрополе (в редакции решения Ставропольской городской Думы от 24.12.2004 № 132), утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 25 апреля 2002 г.  №56 «О правилах по обеспечению чистоты и порядка в городе Ставрополе»;

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.12.2007 № 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";

3. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденное распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003;

4. ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";

5. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-4690-88, утвержденные Минздравом СССР № 4690-88 от 05.08.1988.

## 2. Зимнее содержание территории Центральной части города Ставрополя

| № п.п. | Наименование вида работ | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Механизированные работы по содержанию территории центральной части города Ставрополя в зимний период, в том числе: |  |
| 2.1.1 | Плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий | 1000 м/п |
| 2.1.2 | Снегоочистка и формирование валов снега автогрейдерами | 1000 м/п |
| 2.1.3 | Погрузка снега, сформированного в валы | т |
| 2.1.4 | Вывоз снега на снежные свалки | т |
| 2.1.5 | Подметание дорожных покрытий в период отсутствия снегопада и благоприятных погодных условий комбинированными машинами (летнее подметание) | 1000 м/п |
| 2.1.6 | Вывоз смета на полигоны ТБО | т |
| 2.2. | Ручные работы по содержанию территории центральной части в зимний период, в том числе: |  |
| 2.2.1 | Подметание пешеходных дорожек и площадей | м2 |
| 2.2.2 | Уборка случайного мусора с газонов | м2 |
| 2.2.3 | Очистка пешеходных дорожек и площадей от снежно-ледяных образований | м2 |
| 2.2.4 | Ручная очистка урн | шт |
| 2.2.5 | Погрузка мусора вручную | т |
| 2.2.6 | Установка флаговых костров | шт |
| 2.2.7 | Установка переносных ограждений | шт |

С 1 ноября  по 15 марта устанавливается период зимнего содержания. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен, о чем оповещает комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Основной задачей зимнего содержания территории Центральной города Ставрополя является обеспечение такого состояния дорог, пешеходных дорожек и площадей, при котором достигается безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Технология производства основных операций зимнего содержания основана на комплексном применении средств механизации и ручных работ, что является наиболее эффективным и рациональным.

Перечень технологических операций и видов работ, производимых в зимний период:

Перечень основных операций содержания Центральной части города Ставрополя в зимний период при выполнении данных видов работ  приведены в приложении 1 к настоящему технологическому заданию.

В случае наступления в зимний период в городе Ставрополе  устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 0°C при осуществлении зимней уборки допускается применение технологических операций и видов работ, производимых в летний период.

2.1. Механизированные работы по содержанию территории центральной части города Ставрополя в зимний период, в том числе:

#### 2.1.1 Очистка от снежно-ледяных образований

Основной задачей очистки от снежно-ледяных образований является снегоочистка.

При малой интенсивности движения транспортных средств и пешеходов (менее 100 маш./час в полосе движения) применяется однооперационная, безреагентная снегоочистка.

Очистка от снежно-ледяных образований включает в себя следующие операции:

- плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий;

- завершающее сгребание и сметание снега;

- формирование валов снега автогрейдерами;

- разгребание и сметание валов снега на перекрестках;

- разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;

- перекидка валов снега на свободные территории;

- завершающая зачистка после погрузки и вывоза снега;

- устранение гололеда и скользкости;

- погрузка снега, сформированного в валы, и вывоз в отведенное для  свалки снега место;

- погрузка и вывоз смета на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию.

Кроме того, к работам, обеспечивающим очистку дорог от снежно-ледяных образований, относятся:

- пробег автосамосвала к месту погрузки снега;

- пробег подметально-уборочной машины к месту разгрузки и обратно.

Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз.

Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха снегоочистку начинают сразу по получении сигнала о понижении температуры.

Сгребание и сметание снега, очистка покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать территорий, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и пешеходов.

После окончания снегопада производят завершающее сгребание и сметание снега плужно-щеточными снегоочистителями с периодичностью:

В дневное время суток - 4 часа;

В ночное время суток очистка дорог осуществляется  - до 8 часов утра.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием. После окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега.

Однооперационная снегоочистка производится плужно-щеточными снегоочистителями, у которых щетку следует изготавливать из металлического ворса диаметром 0,8-0,9 мм, резиновые ножи усиливать накладками из листовой стали.

##### ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТЫ МАШИН ПРИ ОДНООПЕРАЦИОННОЙ СНЕГООЧИСТКЕ

| Температура снега, °C | Периодичность снегоочистки |
| --- | --- |
| От -2 до -10 | 45 мин. |
| Ниже -10 | 1 час 30 мин. |
| Выше -2 | 30 мин. |

В периоды отсутствия снегопадов производится патрульное подметание для сметания  снега наносного происхождения.

При длительном отсутствии снегопада, преимущественно в конце зимнего периода, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Валы снега исключают беспрепятственный доступ пассажиров к административным и другим зданиям, въезды во дворы. Разгребание валов снега на перекрестках должно выполняться после образования вала снегоочистителями, т.е. в процессе производства каждого цикла снегоочистки, независимо от ее режимов. При образовании валов на перекрестках следует принимать во внимание значение убираемых улиц и интенсивность движения транспортных средств.

Площади, подлежащие механизированной уборке, следует разбивать на участки, закрепленные за определенными машинами

В маршрутных картах устанавливаются наиболее рациональное движение машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, сочетание участков механизированной и ручной уборки.

Тротуары шириной более 3,5 м следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части дорог (при удовлетворительной несущей способности покрытий).

На тротуарах 1 класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7-8 км/час) при условии обеспечения безопасности движения пешеходов.

Подметание механизированным способом замощенных территорий осуществляется специализированной техникой (среднего и малого класса) с нормативной нагрузкой на ось 60 КН     (6 т). Для подметания замощенных территорий применяются полипропиленовые щетки.

#### 2.1.2. Удаление снежно-ледяных образований

Удаление снежно-ледяных образований включает в себя следующие операции:

- скалывание уплотненного снега, снежно-ледяного наката и льда;

- удаление снега и скола уплотненного снега и льда.

Работы выполняются по мере необходимости.

##### Скалывание уплотненного снега, снежно-ледяного наката и льда

Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить его в кратчайший срок после образования. Для этого надлежит после окончания снегоочистки проконтролировать качество работ на всем убираемом участке и выявить места, покрытые уплотненным снегом.

Уплотненный снег удаляется с покрытий дорог, площадей и тротуаров в валы и кучи автогрейдерами или бульдозрами, рассчитанными на скалывание уплотненного снега.

Работы выполняются по мере необходимости.

##### Удаление снега и скола уплотненного снега и льда

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следующими способами:

- безвывозным;

- вывозным;

- комбинированным.

Применение конкретного способа удаления устанавливается в зависимости от результата анализа местных условий и по заданию Заказчика.

Для складирования снега могут быть использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам.

После складирования снега необходимо незамедлительно организовывать его погрузку и вывоз. Вывозной способ применяется  на наиболее важных участках. Этот способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на места складирования.

Работы выполняются по мере необходимости.

#### 2.1.3. Подметание в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий

Подметание является основной операцией уборки загрязнений на улицах и площадях, имеющих асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия.

В период зимней уборки подметание производится при отсутствии снега на дорожных покрытиях с целью очистки дорог от мусора и смета.

В первую очередь подметают основные (первоочередные) участки, затем – остальные.

Перед подметанием площадей должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение, для чего время уборки тротуаров должно быть скоординировано с графиком работ подметально-уборочных машин.

Подметание механизированным способом замощенных территорий осуществляется специализированной техникой (среднего и малого класса) с нормативной нагрузкой на ось 60 КН     (6 т). Для подметания замощенных территорий применяются полипропиленовые щетки.

Работы выполняются по мере необходимости.

2.2. Ручные работы по содержанию территории центральной части в зимний период, в том числе:

2.2.1 Уборка тротуаров, дорог, площадей и площадки остановочного пункта  общественного пассажирского транспорта.

Основной задачей зимней уборки является обеспечение нормального движения пешеходов независимо от погодных условий.

Зимняя уборка тротуаров, примыкающих к улицам ("открытые") и отделенных газонами от проезжей части дорог ("закрытые"), осуществляется как механизированным, так и ручным способами. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест, ручная уборка урн от мусора.

Периодичность уборки тротуаров следует принимать в зависимости от интенсивности движения пешеходов (от класса тротуаров).

| Интенсивность движения пешеходов <*> | Класс тротуара |
| --- | --- |
| до 50 чел. в час | 1 класс |
| от 51 до 100 чел. в час | 2 класс |
| от 101 и более чел. в час | 3 класс |

--------------------------------

<*> Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером.

Уборка территорий производится в соответствии с установленным графиком.

Тротуары и остановки общественного транспорта должны очищаться до покрытия.

2.2.2. Очистка газонов.

Данный вид работ включает в себя:

- сбор случайного мусора с газонов;

- погрузка мусора вручную в погрузчик или автосамосвалы.

#### 2.2.3. Очистка тротуаров и остановок общественного транспорта

#### от снежно-ледяных образований

Очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снежно-ледяных образований включает в себя следующие операции:

- подметание и сдвигание снега во время снегопада;

- очистка ступеней и площадок у памятников  и скульптур, находящихся на территории Центральной части;

- сдвигание и перекидка вала снега с тротуаров и остановок общественного транспорта;

- завершающая зачистка тротуаров и остановок общественного транспорта от остатков снега после основной уборки;

- очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега наносного происхождения при отсутствии снегопада;

- подметание и сдвигание снега, сбрасываемого с крыш  остановок общественного транспорта;

- завершающая зачистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега;

- удаление очагов уплотненного снега и накатов после снегоочистки при помощи обработки их противогололедными материалами;

- устранение гололеда и скользкости на тротуарах;

- погрузка смета и снега в автосамосвалы (после ручного подметания).

Кроме того, к работам, обеспечивающим очистку тротуаров и остановок общественного транспорта от снежно-ледяных образований, относятся:

- пробег на заправку противогололедными материалами и обратно;

- зачистка прилотковой зоны после погрузки и вывоза снега.

Сгребание и подметание снега с тротуаров   и остановок общественного транспорта, зачистка бордюрного камня для прохождения снегопогрузчика в границах уборки производятся не позднее чем через 2 часа после окончания снегопада в дневное время или в ночное время до 7 часов утра.

Очистка покрытий от снега наносного происхождения при отсутствии снегопада должна производиться в ранние утренние часы как вручную, так и машинами с плужно-щеточным оборудованием.

Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров и остановок общественного транспорта в прилотковую зону.

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах I и II классов не позднее 6 часов с момента окончания снегопада, а на остальных территориях - позднее 12 часов.

Производство работ по уборке тротуаров и остановок общественного транспорта при длительных снегопадах интенсивностью более 6 мм/час, обильных снегопереносах и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий.

Очистку площадок остановок городского пассажирского транспорта, расположенных на тротуарах (далее - остановки), осуществляют после завершения работ по укладке валов снега. Эта операция состоит в перемещении вала, уложенного вдоль остановки, в место, не препятствующее движению транспорта и пешеходов.

После формирования вала производится раздвижка и погрузка снежного вала на остановках на ширину не менее длины одного транспортного средства, а на пешеходных дорожках - на ширину пешехода.

Работы должны выполняться в аварийном порядке и завершаться в кратчайшие сроки после окончания снегопада.

Для выполнения этой операции может также применяться малогабаритный роторный снегоочиститель, снабженный направляющим аппаратом.

Для обеспечения подъезда к зданиям и въезда во дворы убирается перекрывающий их вал снега. Подлежащий уборке вал снега имеет протяженность обычно от 3 до 6 метров.

Работы выполняются по мере необходимости.

#### 2.2.4. Удаление снежно-ледяных образований

Удаление снежно-ледяных образований включает в себя:

- ручную уборку снежно-ледяных образований с применением погрузочных механизмов.

Участки, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка скола должны производиться одновременно со скалыванием, со складированием вместе со снегом для последующего вывоза в отведенные для этого места.

Если на тротуарах образовались участки (под водосточными трубами, крышки люков водопроводных и канализационных колодцев и т.д.), покрытые наледью, ее следует скалывать и убирать. Работы выполняются по мере необходимости.

#### 2.2.5. Устранение гололеда и скользкости

Для устранения гололеда и скользкости на тротуарах и остановках общественного транспорта применяются противогололедные материалы:

- техническая соль (в сухом виде);

К работам, обеспечивающим устранение гололеда и скользкости, помимо распределения ПГМ относятся:

- погрузка противогололедных материалов в кузов распределителей;

- пробег на заправку ПГМ.

При возникновении скользкости обработка тротуаров пескосоляной смесью должна производиться по норме: сухая соль - до 50 г/кв. м   при помощи распределителей и вручную.

В первую очередь следует обрабатывать остановки пассажирского транспорта, участки с уклонами и участки, примыкающие к перекресткам и местам большого скопления людей.

Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты плужно-щеточными снегоочистителями, не допускается их попадание на открытый грунт, под деревья или на газоны. Работы выполняются по мере необходимости.

#### 2.2.6. Уборка тротуаров с уплотненным снежным накатом

В зимний период на тротуарах, определенных дополнительным перечнем, допускается уплотненный снежный накат. Уборка предусматривает проведение следующих технологических операций:

- снегоочистка покрытий;

- завершение сгребания и сметания снега;

- завершающая зачистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега,

- перекидка валов снега на свободные территории.

В период перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону положительных значений необходимо незамедлительно принимать меры по ликвидации с тротуаров разрушающегося слоя снежно-ледяных образований. Работы выполняются по мере необходимости.

#### 2.2.7. Подметание тротуаров и остановок общественного транспорта в период

отсутствия снега и благоприятных погодных условий

В период зимней уборки подметание тротуаров и остановок общественного транспорта производится при отсутствии снега на покрытии с целью очистки тротуаров от мусора и смета:

- ручное подметание;

- ручная очистка урн от мусора;

- погрузка мусора, собранного из урн, в автосамосвал и погрузчик;

В первую очередь подметают тротуары и остановки общественного транспорта.

Подметание тротуаров и остановок общественного транспорта производится ежедневно до 7 часов утра и далее по мере накопления загрязнений. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами работ. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 30 г/кв. м.

Тротуары и остановки общественного транспорта должны быть убраны до подметания лотков, чтобы исключить их повторное загрязнение. Для этого время уборки тротуаров и остановок общественного транспорта должно быть скоординировано с графиком работ подметально-уборочных машин.

Ручное подметание замощенных территорий производится с немедленным удалением собранного смета. Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза мусора обеспечивается в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), ежедневно при благоприятных погодных условиях.

Мусор из урн вывозится на пункты перегруза для последующей транспортировки специализированными машинами на полигоны ТБО мусороперерабатывающих заводов для захоронения или утилизации.

Очистка урн от мусора производится до 8 часов утра и в дневное время – по мере необходимости.

Периодичность уборки урн на остановка общественного пассажирского транспорта в соответствии с графиком уборки площадок остановок общественного транспорта.

2.2.8 Ручная уборка урн.

Уборка урн, расположенных на территории Центральной части города Ставрополя, производится вручную.

Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза мусора обеспечивается в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Мусор из урн автосамосвалами вывозится специализированными машинами на полигоны ТБО для утилизации с учетом затрат на утилизацию.

Очистка урн от мусора производится в ночное время до 8 часов утра и в дневное время - по мере необходимости.

Периодичность уборки  - ежедневно.

В праздничные и выходные дни выполняется дополнительная уборка, по заданию Заказчика.

2.2.9 Установка флаговых костров и переносных ограждений.

Данный вид работ включает в себя:

- доставка флагов от места хранения к месту установки,

- установка флагов в тумбы под флагштоки;

- снятие флагов и доставка их к месту хранения;

- доставка переносных ограждений к месту установки;

- установка переносных ограждений по схеме, предоставленной Заказчиком;

- снятие ограждений и доставка их к месту хранения.

## 3. Летнее содержание территории Центральной части

С 16 марта по 31 октября устанавливается период летней уборки. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению Комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Основной задачей летней уборки дорог, тротуаров, и остановок общественного транспорта является удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города.

Перечень технологических операций и видов работ, производимых в летний период:

| № | Наименование вида работ | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Механизированные работы по содержанию территории центральной части города Ставрополя в летний период, в том числе: |  |
| 3.1.1 | Подметание пешеходных дорожек и площадей | 1000 м/п |
| 3.1.2 | Мойка площадей (автомашинами типа комбинированной машины ЗИЛ-433362) | 1000 м/п |
| 3.1.3 | Вывоз смета на полигоны ТБО | т |
| 3.2. | Ручные работы по содержанию центральной части города Ставрополя в летний период, в том числе: |  |
| 3.2.1 | Подметание площадей и пешеходных зон | м2 |
| 3.2.2 | Очистка газонов от случайного мусора | м2 |
| 3.2.3 | Очистка урн | шт |
| 3.2.4 | Погрузка смета с площадей и пешеходных зон | т |
| 3.2.5 | Уборка опавших листьев | м2 |
| 3.2.6 | Удаление сорной травы в межплиточных швах площадей и пешеходных зон, мощенных тротуарной плиткой. | м2 |
| 3.2.7 | Погрузка мусора и смета | т |
| 3.2.8 | Ремонт ограждений, парковых скамеек и урн и т.п. | м2 |
| 3.2.9 | Окраска ограждений, парковых скамеек и урн и т.п. | м2 |
| 3.2.10 | Влажная протирка памятников и скульптур, расположенных на территории центральной части | м2 |
| 3.2.11 | Содержание ливневых канализаций | п/м |
| 3.2.12. | Устранение повреждений на территории с усовершенствованным покрытием пешеходных дорожек и площадей (асфальт, брусчатка, тротуарная плитка) | м2 |
| 3.2.12 | Ремонт бортовых камней | м/п |
| 3.2.13 | Установка флаговых костров | шт |
| 3.2.14 | Установка переносных ограждений | шт |

Перечень основных операций комплексной уборки улично-дорожной сети города Ставрополя в летний период при выполнении данных видов работ приведены в приложении 2 к настоящему технологическому заданию

По отдельным поручениям уборка дорог, тротуаров должна осуществляться в более короткие сроки и (или) с увеличением периодичности, установленными настоящим Технологическим заданием по поручению Заказчика.

Площади, подлежащие механизированной уборке, следует разбивать на участки, закрепленные за определенными машинами. При уборке тротуаров и остановок общественного транспорта производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест.

Уборка территорий производится по маршрутным картам, содержащим план тротуаров, и остановок общественного транспорта и в соответствии с графиком, составленным с учетом периодичности выполнения технологических операций.

В маршрутных картах устанавливаются: наиболее рациональное движение машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, сочетание участков механизированной и ручной уборки.

Подметание механизированным способом замощенных территорий осуществляется специализированной техникой (среднего и малого класса) с нормативной нагрузкой на ось 60 КН (6 т). Для подметания замощенных территорий применяются полипропиленовые щетки.

В случае наступления в летний  период в городе Ставрополе  устойчивой среднесуточной температуры воздуха ниже 0°C при осуществлении летней уборки допускается применение технологических операций и видов работ, производимых в зимний период.

3.1. Механизированные работы по содержанию территории центральной части города Ставрополя в летний период, в том числе:

#### 3.1.1. Механизированное подметание дорог и карманов

Подметание является основной операцией уборки загрязнений на улицах и площадях, имеющих асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия.

Подметание дорог включает в себя:

- подметание лотковой полосы дорожных покрытий;

- подметание осевой полосы дорожных покрытий;

- подметание дорожных покрытий и карманов;

Кроме того, к работам, обеспечивающим подметание дорог, относятся:

- пробег спецмашины к месту выгрузки смета и обратно;

- пробег спецмашины к месту заправки водой и обратно.

Периодичность работ определяется графиком производства работ по согласованию с Заказчиком, но не реже 2-х раз в неделю.

#### 3.1.2. Мойка дорог

Мойка дорог включает в себя:

- мойку дорожного покрытия;

- мойку лотковой зоны;

- мойку осевой полосы.

Кроме того, к работам, обеспечивающим подметание дорог, относится пробег спецмашины к месту заправки водой.

Мойку проезжей части производят на улицах, имеющих приемные колодцы дождевой канализации. Во время мойки положение машины и моечных насадок должно исключать возможность попадания смытых загрязнений и струи воды на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Проезжую часть дорог моют в ночное время при наименьшей интенсивности движения транспорта. Мойка в дневное время допустима только непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. Мойка в дождливые периоды, если дождь не носит ливневого характера, применяется вместо подметания в качестве единственной операции по уборке загрязнений.

Мойка прилотковой полосы производится специальной насадкой, положение насадки и струи необходимо регулировать с тем, чтобы не допускать ее выбивания на бортовой камень, тротуар или полосу зеленых насаждений.

Мойку прилотковой полосы следует производить под уклон, поэтому по согласованию с органами ГИБДД устанавливается возможность в утренние часы перемещаться поливомоечной машине против направления движения транспортных средств.

Нормы расхода воды при мойке составляют:

- проезжей части - 0,9-1,2 л/кв. м;

- лотковой зоны - 1,6-2,0 л/кв. м.

Периодичность мойки устанавливается графиком производства работ по согласованию с Заказчиком, но не реже 2-х раз в неделю.

3.2 Ручные работы по содержанию центральной части города Ставрополя в летний период, в том числе:

Основной задачей летней уборки тротуаров, карманов и остановок общественного транспорта является удаление загрязнений, накапливающихся на тротуарах и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида города.

Работы по летней уборке тротуаров, карманов и остановок общественного транспорта должны завершаться до выполнения этих операций на проезжей части дорог.

Периодичность уборки тротуаров, карманов и остановок общественного транспорта следует принимать в зависимости от интенсивности движения пешеходов (от класса тротуаров) в соответствии с Адресными программами, утвержденными городского хозяйства администрации города Ставрополя.

| Интенсивность движения пешеходов <*> | Класс тротуара |
| --- | --- |
| до 50 чел. в час | 1 класс |
| от 51 до 100 чел. в час | 2 класс |
| от 101 и более чел. в час | 3 класс |

--------------------------------

<*> Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером.

Тротуары шириной более 3,5 м следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части дорог (при удовлетворительной несущей способности покрытий). На тротуарах 1 класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7-8 км/час) при условии безопасности движения пешеходов.

#### 3.2.1. Ручная уборка тротуаров, карманов и остановок общественного транспорта

Ручная уборка при содержании тротуаров, карманов является обязательным условием надлежащего качества очистки дорожной поверхности.

Ручная уборка тротуаров, карманов  включает в себя:

- ручная уборка территорий;

- ручная очистка урн от мусора;

- ручная уборка газонов;

- ручная уборка опавших листьев с территорий, не охваченных механизированной уборкой;

- ручная уборка грунтовых наносов межсезонного образования и после ливневых дождей

- погрузка смета в автосамосвалы (после ручного подметания);

- погрузка мусора, собранного из урн, в автосамосвал;

- вывоз мусора на полигоны ТБО.

Ручная уборка необходима для очистки зон и участков тротуаров, карманов недоступных для машин и механизмов: вдоль стен зданий, территорий внутри и вокруг остановок общественного транспорта, столбов, киосков, деревьев, кустарников, в прилотковой зоне и т.д

Загрязнения, возникающие при функционировании остановки пассажирского транспорта, скапливаются в основном на тротуаре и в прилотковой полосе. Уборка этих загрязнений осуществляется при уборке тротуара тротуароуборочными машинами и при подметании прилотковой полосы подметально-уборочными машинами.

На крытых остановках подлежит уборке площадка дорожного покрытия между навесом остановки и бортовым камнем, а также покрытие, расположенное под навесом, где установлены скамейки.

Уборка остановок городского пассажирского транспорта включает в себя:

- подметание;

- сбор и погрузка смета в погрузчик или автосамосвалы.

Периодичность уборки – ежедневно. В праздничные и выходные дни выполняется дополнительная уборка, по заданию Заказчика.

3.2.2 Ручная уборка урн

Уборка урн, расположенных на территории Центральной части города Ставрополя, производится вручную.

Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза мусора обеспечивается в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Мусор из урн автосамосвалами вывозится специализированными машинами на полигоны ТБО для утилизации с учетом затрат на утилизацию.

Очистка урн от мусора производится в ночное время до 8 часов утра и в дневное время - по мере необходимости.

Периодичность уборки  - ежедневно.

В праздничные и выходные дни выполняется дополнительная уборка, по заданию Заказчика.

3.2.3. Очистка газонов.

Данный вид работ включает в себя:

- сбор случайного мусора с газонов - ежденевно;

- очистка газонов от листвы на Аллее Почетных граждан в осенний период – 3 раза;

- погрузка мусора и листвы в погрузчик или автосамосвалы для последующей утилизации.

#### 3.2.4. Погрузка и вывоз смета с  тротуаров, карманов и остановок

#### общественного пассажирского транспорта.

Данный вид работ включает в себя:

- погрузка смета в автосамосвалы погрузчиком;

- пробег автосамосвала к месту выгрузки смета и обратно.

Погрузка и вывоз смета с тротуаров и остановок общественного транспорта производится в процессе ручной уборки тротуаров ежедневно.

#### 3.2.5. Уборка опавших листьев

Данный вид работ включает в себя:

- сгребание опавших листьев в кучи  вручную, по мере необходимости;

- погрузка опавших листьев в автосамосвал погрузчиком и вручную;

- пробег автосамосвала к месту погрузки и выгрузки.

Уборка опавших листьев при небольших ежедневных накоплениях сухих или влажных листьев производится подметально-уборочными машинами или вручную в процессе подметания дорожных покрытий.

Работы по уборке и вывозу опавших листьев производятся на всей площади уборки.

Во время интенсивного листопада, в результате территории уборки полностью покрываются слоем опавших листьев высотой до 30 мм, их уборка осуществляется путем предварительного сгребания в кучи.

В связи с малой объемной массой опавших листьев их погрузку из куч следует производить в самосвал с наращенными бортами погрузчиком либо использовать для уборки подметально-уборочную машину, оборудованную всасывающим шлангом.

Опавшие листья вывозят на полигоны ТБО.

Остатки опавших листьев убираются при последующем подметании дорожного покрытия.

3.2.6. Удаление сорной травы в межплиточных швах тротуаров,

мощенных тротуарной плиткой.

Данный вид работ включает в себя:

- ручная прополка сорной растительности в межплиточных швах тротуаров, мощенных плиткой;

- химическая обработка в межплиточных швах сорной растительности специальными реагентами, останавливающими рост травы;

- сбор и погрузка травы для последующей утилизации на полигоны ТБО.

Периодичность выполнения работ – по мере необходимости, по заданию Заказчика.

3.2.7 Уборка куч загрязнений

Данный вид работ включает в себя:

- уборка куч загрязнений вакуумной подметально-уборочной машиной;

- пробег спецмашины к месту разгрузки.

Уборка куч загрязнений, образующихся при уборке полосы дороги у бортового камня и кучи загрязнений, укладываемые на прилотковой полосе, убирают вакуумными подметально-уборочными машинами. Вакуумная подметально-уборочная машина размещается на прилотковой полосе по ходу движения транспортных средств.

Уборка куч загрязнений на тротуарах, карманах и остановках общественного транспорта производится тротуароуборочными машинами или вручную.

Вывоз загрязнений производится на полигоны ТБО. Работы выполняются ежедневно.

#### 3.2.8. Уборка грунтовых наносов межсезонного образования

и после ливневых дождей на дорогах, карманах и тротуарах

Уборка наносов состоит в их отделении от поверхности дорожного покрытия, погрузке в транспортные средства и вывозе в отведенные для их складирования места. При небольших накоплениях, когда высота слоя не превышает 0,5 мм, уборка наносов производится подметально-уборочными машинами. Большие накопления при слое высотой до 3 мм могут убираться плужно-щеточными снегоочистителями. Уборка межсезонных наносов, которые обычно залегают слоем высотой до 20 мм, производится универсальным погрузчиком или универсальной дорожной машиной и вручную.

Данный вид работ включает в себя:

- работа погрузчика при очистке лотков дорог от смета с погрузкой в автосамосвал;

- пробег автосамосвала к месту загрузки и выгрузки;

- финишная зачистка подметально-уборочными машинами.

Грунтовые наносы бывают следующего происхождения: межсезонные, которые накапливаются в процессе зимней уборки и остаются в прилотковой полосе после таяния снега и образующиеся после ливневых дождей.

Загрязнения отделяются плужно-щеточным оборудованием, затем сгребаются в кучи плугом  и вручную. Уборка куч производится путем погрузки загрязнений вручную и погрузчиком в самосвалы и вывозом на пункты перегруза смета.

Для уборки грунтовых наносов при залегании большим слоем используется универсальный погрузчик, с помощью которого наносы отделяются от дорожного покрытия и погружаются в транспортные средства. После работы погрузчика должны быть убраны остатки загрязнений подметально-уборочной машиной.

Грунтовые наносы при высыхании приобретают более высокую прочность. В связи с этим уборку наносов необходимо организовать в кратчайшие сроки после их образования до их полного высыхания. При высыхании наносов увлажнять их перед уборкой при помощи поливомоечных машин.

В весенний период работы по комплексной уборке территорий, прилегающих к проезжей части дорог, периодичность устанавливается графиком производства работ по согласованию с Заказчиком, но не реже 1 раза в период выхода из зимы.

Уборка грунтовых наносов после ливневых дождей производится в течение 2-х суток.

#### 3.2.9 Погрузка и вывоз смета на полигоны ТБО с учетом утилизации смета

Данный вид работ включает в себя:

- погрузку смета в автосамосвал погрузчиком;

- вывоз смета на полигон ТБО автосамосвалом.

Вывоз смета на полигоны ТБО производится с учетом того, что количество смета на пунктах перегруза не должно превышать 3-х суточных норм накопляемости (30 грамм на кв. м в сутки). Периодичность выполнения работ – ежедневно.

3.2.10. Ремонт и окраска ограждений, парковых скамеек, урн, тумб под флагштоки, вазоны.

Данный вид работ включает в себя:

- ремонт и выпрямление отдельных частей ограждений, парковых скамеек, урн, тумб под флагштоки и вазонов;

- ремонт и замена отдельных деревянных частей скамеек;

- окраска ограждений, парковых скамеек, урн и тумб под флагштоки.

Окраска включает в себя:

- очистку поверхностей от пыли и грязи;

- зачистку от старой краски;

- окраску ограждений, скамеек, тумб под флагштоки, вазоны.

Работы выполняются 2 раза в год к 1 мая и к 10 сентября. В случае необходимости ремонт и замена отдельных частей малых архитектурных форм выполняются дополнительно по заявке Заказчика.

3.2.11 Влажная протирка памятников и скульптур,

расположенных на территории центральной части.

Данный вид работ включает в себя:

- увлажнение поверхности памятников и тряпки;

- влажная протирка поверхностей от пыли и грязи.

Работы выполняются 2 раза в неделю. В праздничные и выходные дни выполняется дополнительная уборка, по заданию Заказчика.

#### 3.2.12. Содержание гидрантов для заправки водой поливомоечных

машин и подметальных машин

Данный вид работ включает в себя:

- оформление документов на водомерный узел (технического согласования, диагностики обследования);

- обслуживание гидранта, оборудованного счетчиком;

- изготовление водомерного узла;

- изготовление и установка короба водомерного узла;

- снятие стэндора водомерного узла и защитного короба.

При наличии собственных гидрантов для заправки водой.

## 3.2.13 Ремонт бортовых камней и плитных тротуаров.

## Данный вид работ включает в себя:

## - размостку плитных тротуаров, в случае просадки тротуарной плитки;

## - восстановление разрушенных бортовых камней в результате зимней снегоочистки.

## Работы выполняются по заданию Заказчика.

3.2.14  Установка флаговых костров и переносных ограждений.

Данный вид работ включает в себя:

- доставка флагов от места хранения к месту установки,

- установка флагов в тумбы под флагштоки;

- снятие флагов и доставка их к месту хранения;

- доставка переносных ограждений к месту установки;

- установка переносных ограждений по схеме, предоставленной Заказчиком;

- снятие ограждений и доставка их к месту хранения.

## Приложение N 1

к Технологическому заданию

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование операции | Ед. измер. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированные работы по содержанию территории центральной части города Ставрополя в зимний период, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий | 1000 м/п |  |
| 1.2 | Снегоочистка и формирование валов снега автогрейдерами | 1000 м/п |  |
| 1.3 | Погрузка снега, сформированного в валы | т |  |
| 1.4 | Вывоз снега на снежные свалки | т |  |
| 1.5 | Подметание дорожных покрытий в период отсутствия снегопада и благоприятных погодных условий комбинированными машинами (летнее подметание) | 1000 м/п |  |
| 1.6 | Вывоз смета на полигоны ТБО | т |  |
| 2 | Ручные работы по содержанию территории центральной части в зимний период, в том числе6 |  |  |
| 2.1 | Подметание пешеходных дорожек и площадей | м2 |  |
| 2.2 | Уборка случайного мусора с газонов | м2 |  |
| 2.3 | Очистка пешеходных дорожек и площадей от снежно-ледяных образований | м2 |  |
| 2.4 | Ручная очистка урн | шт |  |
| 2.5 | Погрузка мусора вручную | т |  |
| 2.6 | Установка флаговых костров | шт |  |
| 2.7 | Установка переносных ограждений | шт |  |

## Приложение N 2

к технологическому заданию

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование работ | Ед. измер. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механизированный работы по содержанию территории центральной части города Ставрополя в летний период, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Подметание пешеходных дорожек и площадей | 1000 м/п |  |
| 1.2 | Мойка площадей (автомашинами типа комбинированной машины ЗИЛ-433362) | 1000 м/п |  |
| 1.3 | Вывоз смета на полигоны ТБО | т |  |
| 2 | Ручные работы по содержанию центральной части города Ставрополя в летний период, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Подметание площадей и пешеходных зон | м2 |  |
| 2.2 | Очистка газонов от случайного мусора | м2 |  |
| 2.3 | Очистка урн | шт |  |
| 2.4 | Погрузка смета с площадей и пешеходных зон | т |  |
| 2.5 | Уборка опавших листьев | м2 |  |
| 2.6 | Удаление сорной травы в межплиточных швах площадей и пешеходных зон, мощенных тротуарной плиткой. | м2 |  |
| 2.7 | Погрузка мусора и смета | т |  |
| 2.8 | Ремонт ограждений, парковых скамеек и урн и т.п. | м2 |  |
| 2.9 | Окраска ограждений, парковых скамеек и урн и т.п. | м2 |  |
| 2.10 | Влажная протирка памятников и скульптур, расположенных на территории центральной части | м2 |  |
| 2.11 | Содержание ливневых канализаций | п/м |  |
| 2.12 | Устранение повреждений на территории с усовершенствованным покрытием пешеходных дорожек и площадей (асфальт, брусчатка, тротуарная плитка) | м2 |  |
| 2.13 | Ремонт бортовых камней | м/п |  |
| 2.14 | Установка флаговых костров | шт |  |
| 2.15 | Установка переносных ограждений | шт |  |